## Slide 1: TERMOMODERNIZACJA
Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego i olkuskiego

## Slide 2: Termomodernizacja
WSPÓLNY PROJEKT
W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Chrzanowie zostało podpisanie porozumienie pomiędzy Komendami Powiatowymi Państwowych Straży Pożarnych z Chrzanowa, Bochni i Olkusza, którego celem było przygotowanie i złożenie wniosku do NFOŚiGW w Warszawie.

## Slide 3: Termomodernizacja
ZAWARCIE POROZUMIENIA
W dniu 16 maja 2013 r. zostało zawarte Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego” w ramach Programu NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS- green Investment Scheme. Cześc 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
pomiędzy liderem Powiatem Chrzanowskim
a partnerami Powiatem Bocheńskim
Powiatem Olkuskim

## Slide 4: Termomodernizacja
WNIOSEK DO NFOŚiGW
Dnia 4 czerwca 2013 r. złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pt: „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego i olkuskiego”, który po sprawdzeniu pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych w wyniku przeprowadzonej oceny znalazł się na 73 pozycji uzupełniającej listy rankingowej.
W dniu 13 października 2014 r. informacja z NFOŚIGW, że nasz wniosek o dofinansowanie znalazł się na liście podstawowej z jednoczesnym zaproszeniem na negocjacje warunków realizacji przedsięwzięcia.
W dniu 12 maja 2015 r. została podpisana w NFOŚiGW w Warszawie umowa o dofinansowanie

## Slide 5: Termomodernizacja
REALIZACJA
Całkowita wartość projektu wyniosła 4 152 438,93 zł (KP PSP w Bochni, KP PSP w Olkuszu i KP PSP w Chrzanowie) w tym:
Koszty kwalifikowane: 3 839 379,31 zł (refundowane przez NFOŚiGW)
Koszty niekwalifikowane: 313 059,62 zł (sfinansowane przez Starostwo
Powiatowe w Chrzanowie i Starostwo Powiatowe w Bochni)

## Slide 6: Termomodernizacja
Termomodernizacja budynku magazynowo-technicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
Zakres prac budowlano - remontowych
- wzmocnienie fundamentów- według projektu konstrukcji,
- wykonanie nowej płyty posadzkowej wykończonej betonem w spadku,
- ocieplenie podłogi na gruncie styrodurem o grubości 12cm,
- częściowa rozbiórka istniejącego zadaszenia i wykonanie nowego zadaszenia -wymiana
warstw pokrycia dachowego,

## Slide 7: Termomodernizacja
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną o grubości 16cm,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 14cm,
- skucie okładziny g-k w niektórych pomieszczeniach,
-wysunięcie i ocieplenie ściany oddzielenia pożarowego o 30 cm poza lico ścian zewnętrznych i dachu,
-wbudowanie obwodowego wieńca żelbetowego,
- wymiana części nadproży okiennych i drzwiowych,
- wykucie dwóch otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej,
-wykucie dwóch otworów w ścianie wewnętrznej,
- powiększenie otworów okiennych od strony północnej,
- zamurowanie fragmentów otworów okiennych i drzwiowych,
-wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K

## Slide 8: Termomodernizacja
- wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczyniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K
- wymiana bram na bramy o współczyniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K - wewnętrznych
- otynkowanie elewacji budynku oraz wykończenie cokołu klinkierem,
- wykonanie wentylacji w pomieszczeniach,
- demontaż przewodów wentylacyjnych umieszczonych na elewacji północnej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż gazowego kotła kondensacyjnego,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego,

## Slide 9: Termomodernizacja
Koszty i finansowanie inwestycji w KP PSP Bochnia
Całkowity koszt inwestycji to 1 258 454,26 zł w tym :
- koszty kwalifikowane 1 045 598,71 zł – NFOŚiGW
- koszty niekwalifikowane 212 855,55 zł - Starostwo Powiatowe w Bochni

## Slide 10: Stan Istniejący – Inwentaryzacja

## Slide 11: Stan Projektowany – Elewacja

## Slide 12: Stan Projektowany – Wizualizacja

## Slide 13: Stan przed termomodernizacją

## Slide 14: Prace budowlane

## Slide 15: Prace budowlane

## Slide 16: Prace budowlane

## Slide 17: Prace budowlane

## Slide 18: Prace budowlane

## Slide 19: Budynek KP PSP w Bochni po termomodernizacji

## Slide 20: Termomodernizacja
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu
W dniu 18 listopada 2015 r. została zakończona termomodernizacja budynków komendy tj. budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu oraz budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wolbromiu
w/w projekt finansowany był w 100 % kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW, a jego wartość dla dwóch budynków Komendy wyniosła 1 563 798,89 zł z czego:
JRG Wolbrom: 699 062,03 zł
KPPSP w Olkuszu: 757 461,86 zł
Nadzór Inwestorski: 55 000,00 zł
Dokumentacja Projektowa: 52 275,00 zł

## Slide 21: Termomodernizacja
Zakres prac związany z termomodernizacją budynku JRG Wolbrom
- Wymiana drzwi wejściowych
- Wymiana okien
- Zastosowanie kolektorów słonecznych
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego cz. administracyjna
- Ocieplenie dachu garaży
- Wymiana bram garażowych
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Wymiana świetlików
- Modernizacja instalacji CO

## Slide 22: Budynek JRG Wolbrom przed termomodernizacją

## Slide 23: Ściana południowo- wschodnia przed termomodernizacją

## Slide 24: Budynek JRG Wolbrom po termomodernizacji

## Slide 25: Budynek JRG Wolbrom po termomodernizacji

## Slide 26: Budynek JRG Wolbrom po termomodernizacji

## Slide 27: Termomodernizacja
Zakres prac związany z termomodernizacją budynku KP PSP w Olkuszu
- Montaż kurtyn powietrznych
- Wymiana bram garażowych
- Wymiana okien
- Ocieplenie stropodachu wentylowanego cz. administracyjna
- Ocieplenie dachu garaży
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Zastosowanie kolektorów słonecznych
- Usprawnienie instalacji ogrzewania CO

## Slide 28: Budynek KP PSP w Olkuszu przed termomodernizacją

## Slide 29: Budynek KP PSP w Olkuszu przed termomodernizacją

## Slide 30: Budynek KP PSP w Olkuszu przed termomodernizacją

## Slide 31: Budynek KP PSP w Olkuszu po termomodernizacji

## Slide 32: Budynek KP PSP w Olkuszu po termomodernizacji

## Slide 33: Budynek KP PSP w Olkuszu po termomodernizacji

## Slide 34: Budynek KP PSP w Olkuszu po termomodernizacji

## Slide 35: Budynek KP PSP w Olkuszu po termomodernizacji

## Slide 36: Termomodernizacja
Termomodernizacja budynku administracyjno-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
Prace wykonane w KP PSP w Chrzanowie obejmowały:
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- ocieplenie stropodachu części administracyjnej granulatem wełny mineralnej,
- ocieplenie stropodachów części garażowej i kotłowni styropapą,
- wymianę okien,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- wymianę bram garażowych,

## Slide 37: Termomodernizacja
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
- budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie dokumentacji technicznej,
- nadzór inwestorski.
- wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku,
- wykonanie podestów wejściowych,

## Slide 38: Termomodernizacja
- wykonanie sufitów podwieszonych na korytarzach w celu osłonięcia kanałów
wentylacyjnych,
- remont murków oporowych przy bramach garażowych,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED,
- wykonanie i montaż elementów wyposażenia budynku mocowanych na elewacji
zewnętrznej (daszki ochronne nad wejściami, drabiny na dach, rynny spustowe,
herb powiatu itp.)

## Slide 39: Termomodernizacja
Koszty i finansowanie inwestycji w KP PSP w Chrzanowie
Całkowity koszt inwestycji to 1 330 185,78 zł w tym :
- koszty kwalifikowane 1 229 981,71 zł – NFOŚiGW
- koszty niekwalifikowane 100 204,07 zł - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

## Slide 40: Budynek KP PSP w Chrzanowie przed termomodernizacją

## Slide 41: Budynek KP PSP w Chrzanowie przed termomodernizacją

## Slide 42: Budynek KP PSP w Chrzanowie przed termomodernizacją

## Slide 43: Budynek KP PSP w Chrzanowie przed termomodernizacją

## Slide 44: Projekt - wizualizacja

## Slide 45: Budynek KP PSP w Chrzanowie po termomodernizacji

## Slide 46: Budynek KP PSP w Chrzanowie po termomodernizacji

## Slide 47: Budynek KP PSP w Chrzanowie po termomodernizacji

## Slide 48: Budynek KP PSP w Chrzanowie po termomodernizacji

## Slide 49: KONIEC